## Slide 1
Гидродинамическое трение
Доктор технических наук, профессор кафедры мехатроники, механики и робототехники
Корнаев Алексей Валерьевич
Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, Russia
avkornaev@gmail.com

## Slide 2
Content
Содержание
Напоминание
Теоретические предпосылки гидродинамического трения и история возникновения гидродинамической теории смазки
Критерии подобия и анализ размерностей уравнений гидродинамики
Физический смысл уравнения О.Рейнольдса
Численное решение уравнения О.Рейнольдса

## Slide 3
Вместо предисловия. Зачем это нужно знать?
Pressure sensor
Fluid film bearing
Rotor
Proximity probes
The DDPG Agent:
the Critic and the Actor
Analog Input
Analog Output

## Slide 4
Силы и перемещения vs напряжения и деформации
Материальная частица
Сплошная среда (жидкость)

## Slide 5
Силы и перемещения vs напряжения и деформации
Материальная частица
Сплошная среда (жидкость)

## Slide 6
Силы и перемещения vs напряжения и деформации
Уравнение движения
Материальная частица
Сплошная среда (жидкость)
Закон сохранения массы
Материальная частица
Сплошная среда (жидкость)
Материальная частица
Сплошная среда (жидкость)

## Slide 7
Математическая постановка задач в механике сплошных сред (для вязких сред)
Граничные условия
Множество уравнений в математической постановке задачи
Начальные условия

## Slide 8
Content
Содержание
Напоминание
Теоретические предпосылки гидродинамического трения и история возникновения гидродинамической теории смазки
Критерии подобия и анализ размерностей уравнений гидродинамики
Физический смысл уравнения О.Рейнольдса
Численное решение уравнения О.Рейнольдса

## Slide 9
Движение в природе и в технике
The most resent types of motion and energy transmission.
Nature vs. Technique
Forward and backward motion Rotation
9

## Slide 10
Роторно-опорные системы
Contactless
With contact interaction
Types of bearings
Electromagnetic bearings
Fluid-film bearings
Rolling bearings
Information and measuring system (IMS)
Bearing
Rotor
Sliding bearings

## Slide 11
Условия возникновения гидродинамического эффекта
2. Градиент скорости по направлению нормали к поверхности трения, который возникает благодаря движению трущихся поверхностей, прилипанию жидкости к трущимся поверхностям, вязкости среды и малому зазору между поверхностями.
1. Вязкость среды - зависимость интенсивности касательных напряжений Т от интенсивности сдвиговых скоростей деформации Н
3. Изменение зазора между трущимися поверхностями по направлению движения жидкости возникает благодаря: наклону (разности кривизны) трущихся поверхностей; движению поверхностей в направлении нормалей;
Материал гидродинамической смазки должен обладать свойством внутреннего трения, линейно или не линейно зависящего от скорости сдвиговой деформации (свойство вязкости), способный при определенных условиях за счет этого свойства внутреннего трения развивать достаточную для разделения трущихся поверхностей несущую силу.

## Slide 12
Условия возникновения гидродинамического эффекта
Н.П. Петров – основатель гидродинамической теории смазки.
«Смазывающий слой, помещающийся между двумя не прикасающимися одна к другой поверхностями, отделяет их друг от друга, прилипая к каждой из них. Во время движения машины это прилипание увлекает одну часть слоя, заставляя ее двигаться вместе с прилегающей к ней металлической частью, и в то же время удерживает другую часть слоя около другой металлической поверхности. Если бы не было трения внутри жидкости, эти две части слоя стали бы двигаться одна по другой вполне беспрепятственно, вовсе не увлекая и не задерживая друг друга.
В таком случае понятно, что одна машинная часть с приставшей к ней частью смазывающего слоя стала бы вполне беспрепятственно двигаться около другой части смазывающего слоя и удерживающей ее другой машинной части. Это движение частей происходило бы вовсе без трения. Подобного явления никогда не бывает именно потому, что части смазывающего слоя не могут двигаться одна относительно другой без всякого трения».

## Slide 13
Моделирование роторно-опорных систем
Model of rotor
Model of fluid flow
Граничные условия
Множество уравнений в математической постановке задачи
Начальные условия

## Slide 14
Моделирование роторно-опорных систем
Динамика роторно-опорной системы
Одномассовая модель жесткого симметричного ротора
Твердотельная модель жесткого несимметричного ротора
Модель гибкого ротора
https://www.youtube.com/watch?v=CrsrnRCmOQ0
Силовое действие жидкости на ротор
Линейная модель
Нелинейная модель
Lifting force
Linear Springs and Dampers
Model of rotor
Model of fluid flow

## Slide 15
Моделирование роторно-опорных систем
Matlab Simulink. Среда моделирования и взаимодействия с реальным объектом (роторно-опорной системой)
SolidWorks. Среда твердотельного моделирования
MATLAB. Среда
программирования
Matlab NNstart.
Модуль разр. ИНС
MATLAB+Hardware support package+National Instr.. Системы измерения и управления

## Slide 16
Моделирование роторно-опорных систем
High level vibrations can lead to rotor and bearing contact (impact), wear and damage.
Повышенные вибрации могут привести к ударам, износу и разрушению
Model of rotor
Model of bearing

## Slide 17
Content
Содержание
Напоминание
Теоретические предпосылки гидродинамического трения и история возникновения гидродинамической теории смазки
Критерии подобия и анализ размерностей уравнений гидродинамики
Физический смысл уравнения О.Рейнольдса
Численное решение уравнения О.Рейнольдса

## Slide 18
Пример упрощения уравнений гидродинамики на основе анализа безразмерных уравнений
Рассматривается задача о течении вязкой жидкости между
соосными цилиндрами применительно к ПЖТ.
Концептуальная модель:
Движение жидкости происходит по концентрическим окружностям
Свойства жидкости постоянны
На границах области выполняется условие прилипания
Уравнение движения в проекциях на оси полярных координат:
Закон сохранения массы:

## Slide 19
Пример упрощения уравнений гидродинамики на основе анализа безразмерных уравнений
Рассматривается задача о течении вязкой жидкости между
соосными цилиндрами применительно к ПЖТ.
Концептуальная модель:
Движение жидкости происходит по концентрическим окружностям
Свойства жидкости постоянны
На границах области выполняется условие прилипания
Процедура обезразмеривания переменных величин:
Обратная процедура:

## Slide 20
Пример упрощения уравнений гидродинамики на основе анализа безразмерных уравнений
Рассматривается задача о течении вязкой жидкости между
соосными цилиндрами применительно к ПЖТ.
Концептуальная модель:
Движение жидкости происходит по концентрическим окружностям
Свойства жидкости постоянны
На границах области выполняется условие прилипания
Выражение уравнений движения через безразмерные величины:

## Slide 21
Content
Содержание
Напоминание
Теоретические предпосылки гидродинамического трения и история возникновения гидродинамической теории смазки
Критерии подобия и анализ размерностей уравнений гидродинамики
Физический смысл уравнения О.Рейнольдса
Численное решение уравнения О.Рейнольдса

## Slide 22
Уравнение О.Рейнольдса
Рассматривается задача о течении вязкой жидкости между
несоосными цилиндрами применительно к ПЖТ
Концептуальная модель:
Свойства жидкости постоянны
На жестких границах области выполняется условие прилипания
Внутренний цилиндр совершает колебания в плоскости, перпендикулярной осям цилиндров
Массовые силы, силы инерции, некоторые составляющие вязких сил, а также радиальная составляющая скорости движения жидкости малы (результат анализа безразмерных уравнений, выполненный О.Рейнольдсом)

## Slide 23
Уравнение О.Рейнольдса
Согласно вышеназванным допущениям Рейнольдса, уравнения движения принимают вид:
Граничные условия для компонент скорости среды:
Дополнительные соотношения:
,
Уравнение неразрывности:
.

## Slide 24
Уравнение О.Рейнольдса
Уравнение Рейнольдса:
Решением обобщенного уравнения Рейнольдса (2.29) определяется поле давлений. Интегрированием поля давлений можно найти компоненты результирующей гидродинамической силы:
Зная касательное напряжение на поверхности внутреннего цилиндра можно найти результирующий момент силы трения:
.
Более подробная информация в источниках: 1. Савин Л.А., Соломин О.В. Моделирование роторных систем с опорами жидкостного трения: монография – М.: Машиностроение-1, 2006. – 444 c.
2. Encyclopedia of tribology / Q.J. Wang, Y.-H. Chung (Eds.). – New York: Springer Science + Business Media, 2013. – 4192 p.
3. Hori, Y. Hydrodynamic Lubrication / Y. Hori. – Tokyo: Yokendo Ltd, 2006. – 239 p.

## Slide 25
Content
Содержание
Напоминание
Теоретические предпосылки гидродинамического трения и история возникновения гидродинамической теории смазки
Критерии подобия и анализ размерностей уравнений гидродинамики
Физический смысл уравнения О.Рейнольдса
Численное решение уравнения О.Рейнольдса

## Slide 26
Производные и их разностные аналоги
К определению производной и дифференциала: непрерывной функции (слева), кусочно-непрерывная аппроксимация дискретной функции (справа)
Более подробная информация в источниках: Е.П. Корнаева, А.В. Корнаев. Вычислительная механика: учебное пособие. Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева. 2017. ‑ 107 с.

## Slide 27
Уравнение О.Рейнольдса
Уравнение Рейнольдса:
Граничные условия:
, ,…
Приведение уравнения Рейнольдса к разностному виду.
Окончательно уравнение О.Рейнольдса может быть приведено к дискретной форме:
.

## Slide 28
Лирическое отступление. Зачем нужны граничные условия?

## Slide 29
Уравнение Рейнольдса:
Граничные условия:
, ,…
Приведение уравнения Рейнольдса к разностному виду.
Уравнение О.Рейнольдса. Частный случай: двухмерное течение
,
=…, =….

## Slide 30
Уравнение Рейнольдса:
Граничные условия:
, ,…
Приведение уравнения Рейнольдса к разностному виду.
Окончательно уравнение О.Рейнольдса может быть приведено к виду:
.
Уравнение О.Рейнольдса. Частный случай: двухмерное течение

## Slide 31
Уравнение О.Рейнольдса. Частный случай: двухмерное течение
Уравнение Рейнольдса:
.
.
.
.
.
.
.
.

## Slide 32
Уравнение О.Рейнольдса
Уравнение Рейнольдса:
Решением обобщенного уравнения Рейнольдса (2.29) определяется поле давлений. Интегрированием поля давлений можно найти компоненты результирующей гидродинамической силы:
Зная касательное напряжение на поверхности внутреннего цилиндра можно найти результирующий момент силы трения:
.
Более подробная информация в источниках: 1. Савин Л.А., Соломин О.В. Моделирование роторных систем с опорами жидкостного трения: монография – М.: Машиностроение-1, 2006. – 444 c.
2. Encyclopedia of tribology / Q.J. Wang, Y.-H. Chung (Eds.). – New York: Springer Science + Business Media, 2013. – 4192 p.
3. Hori, Y. Hydrodynamic Lubrication / Y. Hori. – Tokyo: Yokendo Ltd, 2006. – 239 p.

## Slide 33
Уравнение О.Рейнольдса
Уравнение Рейнольдса:
Граничные условия:
, ,…
Приведение уравнения Рейнольдса к разностному виду.
,
=…, =….

## Slide 34
Уравнение О.Рейнольдса
Уравнение Рейнольдса в разностном виде:
Приведение подобных в разностном уравнении Рейнольдса:
Окончательно уравнение Рейнольдса может быть приведено к виду:
.

## Slide 35
Уравнение О.Рейнольдса
Уравнение Рейнольдса:
.
.
.

## Slide 36
Уравнение О.Рейнольдса
Уравнение Рейнольдса:
Решением обобщенного уравнения Рейнольдса (2.29) определяется поле давлений. Интегрированием поля давлений можно найти компоненты результирующей гидродинамической силы:
Зная касательное напряжение на поверхности внутреннего цилиндра можно найти результирующий момент силы трения:
.
Более подробная информация в источниках: 1. Савин Л.А., Соломин О.В. Моделирование роторных систем с опорами жидкостного трения: монография – М.: Машиностроение-1, 2006. – 444 c.
2. Encyclopedia of tribology / Q.J. Wang, Y.-H. Chung (Eds.). – New York: Springer Science + Business Media, 2013. – 4192 p.
3. Hori, Y. Hydrodynamic Lubrication / Y. Hori. – Tokyo: Yokendo Ltd, 2006. – 239 p.

## Slide 38
Уравнение О.Рейнольдса
Уравнение Рейнольдса:
.
.
.

## Slide 39
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.